AL43, detektor zemního plynu, LPG
Jednoduchý detektor nebo senzor na sledování nebezpečných explozivních plynů jako LPG, zemní plyn a jejich složek jako methan (CH4), ethan (C2H6), propan (C3H8) a butan (C4H10). Tento detektor nebezpečných a výbušných plynů Vás upozorní na nebezpečí, kdy je možné ještě předejít možné újmě na zdraví nebo majetku. Při zvýšené koncentraci nebezpečného plynu v hlídaném prostoru spustí detektor akustický a optický poplach, po snížení obsahu plynu v ovzduší se poplach automaticky vypne. Přístroj po zastrčení do zásuvky ihned funguje, LED diody indikují napájení, stav a poplach. Nepotřebuje žádné nastavení. Dále je na svorkovnici přístroje k dispozici relé výstup pro spínání např. větráku, poplachu... Pro napájení např. elektro ventilů je k disppozici napětí 12V 150mA.
použití detektoru nebezpečných plynů:
detekce zemního plynu, LPG, kde jsou umístěné krby, kotle, karmy, sporáky, grily, spalovací motory doma, kanceláři, pracovišti, kuchyně, kotelny, skladech, garáži, nákupních prostorech, karavanu, lodě..
umístění:
detektor hořlavých a výbušných plynů se jednoduše zapojí do zásuvky v hlídaném prostoru
technické údaje detektoru zemního plynu, LPG a AL43:
detekce plynu - zemního plynu, LPG
napájení - 230V AC, 50Hz
spotřeba - do 3W
displej - ne
indikace - zvuková 70dB, LED diody, displej
signalizace LPG - 10% ≤30s: ± 3%
signalizace zemní plyn - 10% ≤30s: ± 3%
relé - NO/ NC (svorkovnice 10. - NC, 11. - COM, 12. - NO)
napětí - 12V 150mA (svorkovnice 8. - +, 9. -)
přívodní šňůra s vidlicí - 1,6 metry
materiál pro upevnění - ano
pracovní teplota 0° až +55°C
pracovní vlhkost - do 95%RH
velikost - délka 83, šířka 126, výška 48mm
celková váha - 410 gramů

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.