DH14, vysoušeč vzduchu 10 litrů/ 24 hodin
Odvlhčovač nebo vysoušeč je určen pro účinné snižování vlhkosti v prostorách a objektech jako např. domy, byty, sklepy, sklady, garáže, archivy, sušárny, prádelníky, koupelny, technologické místnosti... Samozřejmě snižuje výskyt a rozmnožování plísní ve zdech, podlah, nábytku, přístrojích, doporučená vlhkost pro místnost je 35% až 65%RH při teplotě 21°C. Tento odvlhčovač je vhodný pro mistrnosti do 30m3, odebere až 10 litrů vody za den, vždy dle vlhkosti a teploty. Nastavitelný stupeň vlhkosti vzduchu hygrostatem od 1% do 90%RH, vlhkost je vyznačená také na displeji. Vyjímatelný a omyvatelný prachový filtr. Odtok vody do nádržky o objemu 2 litry. Integrovaný větrák. Přístroj má gumové nožičy. Přívodní šňůra ukončená vidlicí o délce 1,5 metru.

technické údaje odvlhčovače vzduchu DH14:
napětí - 230V AC 50Hz
odvlhčovací výkon za 24 hodin - max. 10 litrů
určen pro prostory - do 30m2
spotřeba - max. 240W
displej - ano
hladina hluku - 42dB
průtok vzduchu - 110m3/ h
objem zásobníku - 2 litry
rozsah vlhkosti - 1% až 90%RH
pracovní teplota - 5° až +35°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH
přívodní šňůra s vidlicí - 1,5 metru
velikost - 485x 280x 200mm
barva - bílá
materiál - PVC
krytí - IP21
celková váha - 10000 gramů

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.