EH07, spínací hodiny mechanické do zásuvky venkovní (IP44)
Mechanické/ analogové spínací hodiny je přístroj, který je určený pro spínání a vypínání spotřebičů podle nastaveného času např. ve Vaší nepřítomnosti. Jednofázové spínací hodiny se jednoduše zapojí mezi elektrickou zásuvku a spotřebič. EH07 je určený pro zátěž (spotřebič) až do 3500W. Automatický nebo manuální provoz. Ochranné krytky na ciferníku a zásuvce zvyšují krytí např. pro provoz ve venkovním prostředí. Zátěž spíná jak indukční (zářivky, stykače, motory) tak i odporovou (teplomety, přímotopy, žárovky, halogeny).
hlavní funkce spínacích hodin EH07:
- vypínání a spínání spotřebičů podle nastaveného času
- umístění do elektrické zásuvky 230V
- vysoké krytí IP44
- fázové spínání
- maximální zátěž připojeného spotřebiče 3500W
- manuální nebo automatický provoz
- 48 nastavitelných programů pro zapnutí a vypnutí za den
- minimální a maximální nastavitelná hodnota 15 minut, 24 hodin
- denní cyklus 12 hodin
použití venkovních mechanických spínacích hodin do zásuvky EH07:
časový spínač pro automatické zavlažování, časový spínač pro žárovky/ led, automatické spínání světel/ osvětlení, časový spínač pro světelnou reklamu a výrobu světelné reklamy, časový spínač pro čerpadla kalová/ ponorná/ bazénová/ na vodu, časový spínač pro čerpadlo na vrtačku, časový spínač pro domácí vodárnu, časový spínač pro ventilátor/ větrák, časový spínač pro automatické závlahy/ zavlažování zahrad/ trávníku/ skleníku, časový spínač pro čističku/ čistírnu odpadních vod, časový spínač pro spotřebiče...
POZOR- Hodiny se nesmí přetěžovat (hlavně indukční zátěž jako výbojky, motory, zářivky, elektromagnetické přístroje), jinak hrozí „slepení“ kontaktů na spínači a hodiny přestanou spínat a rozpínat.

technické údaje spínacích hodin EH07:
napájení 230 V AC 50 Hz
spínání - fázové
maximální zátěž - odporová 3500W
maximální zátěž - induktivní 460W
provoz - manuální/ automatický
nastavitelný čas - minimálně 15 minut, maximálně 24 hodin
cyklus - 12 hodin
programy - až 48/ 24 hodin
umístění - do zásuvky
pracovní teplota -10° až 70°C
celková váha - 265 gramů
krytí - IP44

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.