HY10 MINI elektronický hygrostat (zvlhčování a odvlhčování)
Hygrostat slouží pro spínání nebo regulaci spotřebičů v závislosti na vlhkosti. V nabízené řadě najdete hygrostaty vyvinuté nejen naší společností jak pro domácnost, průmysl, vědu nebo zemědělství. Je tedy důležité konkrétní přístroj pečlivě vybrat, pokud potřebujete pomoci s výběrem, zeptejte se nás.
Tento elektronický hygrostat spíná odvlhčování (snižování vlhkosti) nebo zvlhčování (zvyšování vlhkosti), tzn. má vyvedené oba přepínací kontakty. Monitorování vlhkosti a její překročení se dá využít k signalizaci nebezpečí. Nabízí velký pracovní rozsah vlhkosti od 40% do 90%RH (relativní vlhkost). Nastavení vlhkosti se provádí plynule otočným ovladačem na těle hygrostatu. Miniaturní rozměry dovolí montáž i v málo přístupném místě. Přístroj pracuje s napětím 230V. Elektronický hygrostat je určený pro zátěž (spotřebič) až 1800W.
hlavní funkce hygrostatu:
- napájecí napětí 230V
- nastavení požadované vlhkosti v %RH (relativní vlhkost)
- rozsah vlhkosti 40% do 90%RH (relativní vlhkost)
- spínací (NO) a rozpínací (NC) kontakt (oba kontakty)
- teplotní kompenzace
- optická LED signalizace
- vysoký spínaný výkon max. 1800W
- malé rozměry
- jednoduchá a rychlá montáž
montáž termostatu:
termostat je určen pro instalaci na povrch nebo DIN lištu
technické údaje hygrostatu HY10:
napájení - 230V AC 50HZ
montáž - povrch/ DIN lišta (35 mm)
max. zátěž - odporová 1800W/ 230V (8A/ 230V)
max. zátěž - indukční 360W/ 230V (1,6A/ 230V)
kontakty - rozpínací (NC), spínací (NO)
regulace vlhkosti - 40% až 90%RH (relativní vlhkosti)
provozní teplota - 0° až +60°C (-49° až +176°F)
provozní vlhkost - max. 95%RH (nekondenzační)
hystereze - 5%RH (+-3% tolerance)
čidlo - elektronické
odezva – cca. 5 sekund
signalizace - LED dioda
připojení vodičů - do 2,5mm2
životnost - >50 000 cyklů
normy - EN 55014-1-2, EN 61000-3 2, EN 61000-3-3
velikost: délka 64,5, šířka 42, výška 38mm
celková váha - 70 gramů
krabice - světle šedý plast dle UL94 V-0
krytí - IP20

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.