HY11, MINI KOMBINOVANÝ hygrostat 50% až 90%RH (zvlhčování a odvlhčování) a termostat 0° až +60°C (topení a chlazení)
Termostat slouží pro spínání nebo regulaci spotřebičů v závislosti na teplotě. Hygrostat slouží pro spínání nebo regulaci spotřebičů v závislosti na vlhkosti vzduch.
V nabízené řadě najdete termostaty a hygrostaty vyvinuté nejen naší společností jak pro domácnost, průmysl, vědu nebo zemědělství. Je tedy důležité konkrétní přístroj pečlivě vybrat, pokud potřebujete pomoci s výběrem, zeptejte se nás.
Tento kombinovaný elektronický termostat s hygrostatem vypíná nebo zapíná spotřebiče podle nastavené teploty nebo vlhkosti. Kombinovaný termostat s hygrostatatem spíná topení (topné těleso) nebo chlazení (klimatizaci), tzn. má vyvedené oba přepínací kontakty. Monitorování teploty a vlhkosti její překročení se dá využít k signalizaci nebezpečí. Nabízí velký pracovní rozsah teploty od 0° do +60°C a vlhkosti od 50% do 90%RH. Nastavení teploty a vlhkosti se provádí plynule otočnými ovladači na těle přístroje. Spíná odporovou i indukční zátěž. Miniaturní rozměry dovolí montáž i v málo přístupném místě. Elektromechanický kombinovaný termostat s hygrostatatem je určený pro zátěž (spotřebič) až 2300W.
hlavní funkce kombinovaného termostatu a hygrostatu:
- napájecí napětí 230V
- kombinace termostatu a hygrostatu v jednom pouzdru
- nastavení požadované teploty v °C a vlhkosti v %RH
- rozsah teploty 5° až +60°C
- rozsah vlhkosti 50% až 90%RH (relativní vlhkost)
- spínací (NO) a rozpínací (NC) kontakt (oba kontakty)
- vysoký spínaný výkon max. 2300W
- malé rozměry
- jednoduchá a rychlá montáž
montáž kombinovaného termostatu a hygrostatu:
kombinovaný termostat s hygrostatatem určen pro instalaci na povrch nebo DIN lištu
technické údaje kombinovaného termostatu a hygrostatu HY11:
montáž- povrch/ DIN lišta
napájecí napětí- 230V AC 50Hz
regulace teploty- 0° až +60°C
hystereze teploty- 2°K (+-1°K tolerance)
regulace vlhkosti- 50% až +60%RH
hystereze vlhkosti- 4%RH (+-1% tolerance)
kontakt- spínací (NO), rozpínací (NC)
max. zátěž - odporová 2300W/ 230V (10A/ 230V)
max. zátěž - indukční 360W/ 230V (1,6A/ 230V)
provozní teplota -40° až +60°C (-40° až +140°F)
provozní vlhkost- max. 95%RH (nekondenzační)
připojení vodičů- do 2,5mm2
životnost- >30 000 cyklů
normy- EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
velikost: délka 77, šířka 60, výška 43mm
celková váha- 120 gramů
krabice- světle šedý plast dle UL94 V-0
krytí- IP20

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.