IN07, ionizátor vzduchu do vzduchotechniky
Ionizátor vzduchu IN07 byl úspěšně odzkoušený Státním zdravotním ústavem, a slouží k obohacení vzduchu zápornými ionty. Přístroj je vysoce výkonný generátor záporných iontů určený do vzducho techniku jako např. ventilaci, klimatizace, rekuperační jednotky. Ionizátor má vyvedené emitory (štětečky) na těle krabice, celý ionizátor se instaluje do rozvodu vzduchu, nejlépe za filtr. Pro zavěšení přístroje slouží madlo. Průtok vzduchu max. 1500m3/h. Na krabici je umístěn hlavní vypínač. U ionizátoru IN07 nebyl detekován škodlivý ozon. Záporné ionty vystřeluje do prostoru speciální vysokonapěťový emitor (štěteček) z uhlíkových vláken, který intenzivně ionizuje vzduch. Vyráběné záporné ionty (anionty) jsou bez barvy a bez zápachu (pozor, neplést si s ozonem).
 Ionizátor není vybaven žádným ventilátorem nebo filtry, které je třeba vyměňovat (odpadají další nadbytečné výdaje). Pro zavěšení přístroje slouží madlo.
naměřené koncentrace lehkých záporných iontů jednoho emitoru:
ve vzdálenosti 50cm od emitoru je průměrná koncentrace záporných iontů 3,0 x 10⁵ na 1cm³
ve vzdálenosti 100cm od emitoru je průměrná koncentrace záporných iontů 8,0 x 10⁴ na 1cm³
ve vzdálenosti 150cm od emitoru je průměrná koncentrace záporných iontů 2,8 x 10⁴ na 1cm³
ve vzdálenosti 200cm od emitoru je průměrná koncentrace záporných iontů 1,2 x 10⁴ na 1cm³
ve vzdálenosti 250cm od emitoru je průměrná koncentrace záporných iontů 4,8 x 10³ na 1cm³
ve vzdálenosti 300cm od emitoru je průměrná koncentrace záporných iontů 1,3 x 10³ na 1cm³
ve vzdálenosti 350cm od emitoru je průměrná koncentrace záporných iontů 7,5 x 10² na 1cm³
ve vzdálenosti 400cm od emitoru je průměrná koncentrace záporných iontů 5,4 x 10² na 1cm³
montáž ionizátoru:
Nasazení a výměnu emitoru provádějte opatrně, ručně, přístroj odpojte od sítě. Štěteček z uhlíkových vláken je velice křehký. Ionizátor vyrábí vysoké napětí i když s minimálním proudem. Přístroj instalujte přímo do ventilačního rozvodu, nejlépe za filtr. Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo s jinými kapalinami.
údržba ionizátoru:
Při údržbě vždy dodržujte bezpečnostní opatření. Před manipulací s přístrojem ho vypněte a odpojte ze sítě. Emitor (štěteček) se časem může zašpinit, vyčistit jej můžete vyluxováním nebo oškrábáním (popřípadě výměnou za nový). Tento výrobek a jeho příslušenství nepoužívejte v rozporu s tímto návodem! Ionizátor nevyžaduje kromě čištění štětečku žádnou údržbu. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit plochu. Doporučené čištění je mechanické.
technické údaje ionizátoru IN07 do vzduchotechniky:
napájení - 230V AC 50Hz
spotřeba - do 20W
koncentrace záporných iontů (anionty) – každý emitor prům. od 3,0x 10⁵/ 1cm² (50cm) až 5,4x 10²/ 1cm² (400cm)
koncentrace ozonu - nebyl detekován
průtok vzduchu - do 1500m³/ hodinu
vypínač hlavní - s LED indikací (signalizuje připojení k el. síti)
prodlužovací kabel pro emitor - vysokonapěťový 1 metr
přívodní šňůra s vidlicí - 2,8 metru
materiál emitoru (štětečku) - uhlíková vlákna
velikost emitoru (štětečku) - průměr 6, délka 45mm
velikost krabice - délka 440, šířka 136, výška 90mm
montáž - k zavěšení
váha celková - 1290 gramů
pracovní teplota -20° až 70°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
krytí krabice - IP64
krytí emitoru - IPXX
krabice - ABS
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.