MCS1, digitální časový spínač (cyklovač)
Digitální spínač pro pravidelné spínání spotřebičů. Velice přesné měření času vám umožní spínat spotřebič v přesných intervalech. Spíná indukční i odporové zátěže. Různě nastavitelná doba pro sepnutí a jiná pro vypnutí. Nastavený čas může být i velice krátký např. jen na 1 sekundu za 24 hodin. Start/ počátek programu sepnutím nebo mezerou je možné změnit v menu. Nastavitelný minimální časový úsek 1 sekunda, maximální časový úsek 24 hodin. MCS1 je určený pro zátěž (spotřebič) až do 3000W.
Přehledný 2 řádkový LCD displej Vás informuje o času a stavu výstupu (zásuvky). Záloha nastavení. Okamžitá instalace, pro zapojení do el. sítě slouží šňůra s vidlicí dlouhá 3 metry a pro připojení spínaného spotřebiče je na těle zásuvka. Celé zařízení je chráněné pojistkou. Přístroj můžete upevnit závěsnými úchyty na zeď (součástí dodávky).

hlavní funkce časového spínače MCS1:
- maximální zátěž připojeného spotřebiče 3000W
- LCD displej, 2 řádky, 3 ovládací tlačítka
- nastavitelná doba pro sepnutí (od 1 sekunda do 24 hodin)
- nastavitelná doba pro rozepnutí (od 1 sekundy do 24 hodin)
- nastavitelný minimální časový úsek 1 sekunda
- nastavitelný maximální časový úsek 24 hodin
- volba časovač začínající sepnutím nebo rozepnutím
- spínání indukčních i odporových spotřebičů
- přívodní šňůra ukončená vidlicí o délce 3 metry
- zásuvka (výstup) na těle spínače
- jištěno vlastní pojistkou
- instalace přístroje na povrch, upevňovací materiál v balení
- jednoduchá a rychlá montáž
výhody:
žádné baterie, uložené nastavení si pamatuje i po přerušení el. energie, rychlé změny v nastavení a přesné měření času. Spotřebič, který neběží, tak i nespotřebuje žádnou el. energii...
technické údaje časového spínače MCS1:
napájení - 230V AC 50Hz
maximální zátěž - odporová 3000W (13A)
maximální zátěž - indukční 460W (2A)
LCD displej - 2 řádky
ovládací tlačítko - 3x (+ - SET)
výstup - start sepnutím/ rozepnutím
doba pro sepnutí - 1 sekunda až 24 hodin
doba pro rozepnutí - 1 sekunda až 24 hodin
nastavitelný čas - minimálně 1 sekunda, maximálně 24 hodin
přesnost +-2 sekundy/ 24 hodin
záloha dat - 35 let
ochrana - tepelná
menu - české (na přání změníme)
přívodní šňůra s vidlicí - 3 metry
jištěno pojistkou
montáž - stěna/ povrch (držáky)
celková váha - 1135 gramů
velikost - délka 170, šířka 120, výška 85mm
pracovní teplota -20° až 70°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
krytí - IP44
krabice - ABS
RoHS

MENU MCS1
stránkování a změna hodnot- tlačítko + -
výběr a potvrzení- tlačítko SET
každá stránka v menu je očíslovaná, kvůli lehčí orientaci

pro vstup do MENU stiskněte na 3 sekundy tlačítko SET

-1- nastaveni casu SEPNUTI- zvolte pro nastaven času zapnutí spotřebiče

-1/1-cas SEPNUTI hodiny- upravte hodiny pro dobu zapnutí

-1/2- cas SEPNUTI minuty- upravte minuty pro dobu zapnutí

-1/3- cas SEPNUTI sekundy- upravte sekundy pro dobu zapnutí

-1/4- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu

-2- nastavení casu ROZEPNUTI- zvolte pro nastaven času vypnutí spotřebiče

-2/1- cas ROZEPNUTI hodiny- upravte hodiny pro dobu vypnutí

-2/2- cas ROZEPNUTI minuty- upravte minuty pro dobu vypnutí

-2/3- cas ROZEPNUTI sekundy- upravte sekundy pro dobu vypnutí

-2/4- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu

-3- nastaveni zacatku programu- zvolte pro nastavení počátku programu

-3/1- start IMPULZEM- upravte pro počátek programu sepnutím spotřebiče

-3/2- start MEZEROU- upravte pro počátek programu vypnutímspotřebiče

-3/3- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu

-4- ulozit a odchod z MENU- uložení nastavení a opuštění menu

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.