MCS3, analogový časový spínač (cyklovač)
Analogový spínač pro pravidelné spínání spotřebičů. Časový spínač vám umožní spínat spotřebič v přesných intervalech. Spíná indukční i odporové zátěže. Různě nastavitelná doba pro sepnutí a jiná pro vypnutí. Počátek programu (start) je sepnutím. Nastavitelný minimální časový úsek 1 minuta, maximální časový úsek je 15 minut. LED indikace. MCS3 je určený pro zátěž (spotřebič) až do 3000W.
Ovládání je naprosto jednoduché. Okamžitá instalace, jednoduše se zapojí mezi elektrickou zásuvku a spotřebič. Dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek, over design.

1minuta 15minut 1minuta 15minut

        TIME ON TIME OF
    Rozsah pro impuls (zásuvka je sepnuta) Rozsah pro mezeru (zásuvka je vypnuta)

hlavní funkce časového spínače MCS3:
- maximální zátěž připojeného spotřebiče 3000W
- LED indikace
- nastavitelná doba pro sepnutí (od 1 minuta do 15 minut)
- nastavitelná doba pro rozepnutí (od 1 minuta do 15 minut)
- nastavitelný minimální časový úsek 1 minuta
- nastavitelný maximální časový úsek 15 minut
- spínání indukčních i odporových spotřebičů
- zásuvka a vidlice (výstup/ vstup) na těle spínače
- jednoduchá a rychlá montáž
technické údaje časového spínače MCS3:
napájení - 230V AC 50Hz
maximální zátěž - odporová 3000W (13A)
maximální zátěž - indukční 460W (2A)
LED indikace - 2x
výstup - start sepnutím
doba pro sepnutí - 1 minuta až 15 minut
doba pro rozepnutí - 1 minuta až 15 minut
nastavitelný čas - minimálně 1 minuta, maximálně 15 minut
přesnost (elektronická) +-10%
montáž - do zásuvky
pracovní teplota -20° až 70°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
celková váha - 320 gramů
velikost - délka 70, šířka 60 (bez vidlice), výška 120mm
krytí - IP44
krabice - ABS
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.