MTH3, DVOJITÝ- digitální termostat pro topení + termostat kombinovaný s hygrostatem a regulací výkonu (min a max) pro odtah/ přítah
Kombinovaný přístroj, který má dvě nezávislé funkce, digitální termostat který vypíná nebo zapíná topení a termostat kombinovaný hygrostatem s regulací otáček zejména pro motory/ ventilátory (odtah/ přítah teplého nebo studeného vzduchu) podle nastavené hodnoty v °C a % (RH) relativní vlhkosti.
hlavní funkce duálního termostatu:
- zásuvka (výstup 1.) pro ovládání topení, maximální zátěž 2600W
- teplota nastavitelná 0° až 80°C
- hystereze nastavitelná 1° až 10°C
- zásuvka (výstup 2.) pro ovládání motoru/ ventilátoru (odtah/ přítah teplého nebo studeného vzduchu), maximální zátěž 900W
- nastavitelné minimální otáčky od 0% do 100% pro požadovanou teplotu
- nastavitelné maximální otáčky od 0% do 100% při překročení požadované teploty
- teplota nastavitelná 0° až 80°C, vlhkost nastavitelná 0% až 100%RH
- hystereze nastavitelná 1° až 10°C a 1% až 10%RH
- LCD displej, 2 řádky, 3 ovládací tlačítka
- čidlo teploty na kabelu 1,5 metru
- přívodní šňůra ukončená vidlicí o délce 3 metry
- zásuvka (výstup) na těle přístroje
- instalace přístroje na povrch, upevňovací materiál v balení
- jednoduchá a rychlá montáž
instalace:
Čidlo na kabelu může snímat teplotu v jiném prostoru nebo v rozvodu vzduchu než je umístěný přístroj. V prostoru doporučujeme umístit čidlo cca. 1,5m. nad zemí na místo s dobrou cirkulací vzduchu, čidlo neumisťovat v blízkosti tepelných zářičů.
MENU MTH3
stránkování a změna hodnot- tlačítko + -
výběr a potvrzení- tlačítko SET
každá stránka v menu je očíslovaná, kvůli lehčí orientaci
pro vstup do MENU stiskněte na 3 sekundy tlačítko SET

-1- nastaveni pro ODSAVANI- zvolte pro nastavení regulace teploty a vlhkosti hygrostatu pro odtah/ přítah
-1/1- nastavte TEPLOTU- upravte teplotu
-1/2- nastavete HYSTEREZI- upravte teplotní setrvačnost termostatu
-1/3- nastavte VLHKOST- upravte vlhkost
-1/4- nastavete HYSTEREZI- upravte vlhkostní setrvačnost hygrostatu
-1/5- MINIMALNI otacky- upravte minimální otáčky při konstatntní teplotě a vlhkosti
-1/6- MAXIMALNI otacky- upravte maximální otáčky při překročení konstatntní teploty nebo vlhkosti
-1/7- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu
-2- nastaveni pro TOPENI- zvolte pro změnu nastavení konstantní teploty u topení
-2/1- nastavte TEPLOTU- upravte nastavenou teplotu
-2/2- nastavete HYSTEREZI- upravte teplotní setrvačnost termostatu
-2/3- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu
-3- ulozit a odchod z MENU- uložení nastavení a opuštění menu

technické údaje MTH3:
napájení - 230V AC 50Hz
maximální zátěž - celková 3000W (13A)
čidlo teplotní - digitální
kalibrované - od výrobce DALLAS
délka čidla - 1,5 metru
velikost čidla - 50x 36x 15mm
1.zásuvka (výstup 1.)
výstup - topení (NO)
maximální zátěž - odporová 2600W (11A)
rozsah teploty - 0° až 100°C
2.zásuvka (výstup 2.)
výstup - plynulý regulátor
maximální zátěž - indukční 900W (3,9A)
nastavitelné minimální otáčky - od 0% do 100%
nastavitelné maximální otáčky - od 0% do 100%
rozsah teploty/ vlhkosti - 0° až 100°C, 0% až 100%RH
LCD displej - 2 řádky
ovládací tlačítko - 3x (+ - SET)
pracovní teplota/ vlhkost čidla 0° až 80°C, 0% až 100%RH (nekondenzační)
hystereze teploty/ vlhkosti - 1° až 10°C, 1% až 10%RH
tolerance teploty/ vlhkosti +-0,25°C, +-3%RH
záloha dat - 35 let
ochrana - tepelná, elektronická
menu - české (na přání Germany, English, Spain)
jištěno pojistkou
přívodní šňůra s vidlicí - 3 metry
montáž - stěna/ povrch (držáky)
celková váha - 1220 gramů
velikost - délka 170, šířka 120, výška 85mm
pracovní teplota -20° až 70°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
krytí - IP44
krabice - ABS
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.