MTL1, digitální termostat (topení nebo chlazení)
Tento digitální termostat je především určený pro vypínání nebo zapínání spotřebiče podle nastavené hodnoty v °C. TERMOSTAT slouží pro spínání nebo regulaci spotřebičů v závislosti na teplotě. Přepínačem na přístroji máte volbu ovládání zásuvky (výstupu) pro topení (zvyšování teploty) nebo klimatizaci (chlazení, snižování teploty). Nastavitelná teplota -55° až 120°C. Nastavitelná hystereze 1° až 10°C. Možnost zapnutí akustického upozornění, zvlášť nastavení pro nižší teplotu a zvlášť pro vyšší teplotu než je nastavená -55° až 125°C. Nastavitelná časová prodleva 0 až 60 minut. Čidlo lze kalibrovat v rozmezí –10°C až 10°C. MTL1 je určený pro zátěž (spotřebič) až do 3500W.
Přehledný LED displej rozdělený na dvě pole Vás informuje současně o teplotě nastavené a požadované. Záloha nastavení. Teplotu snímá odporové NTC čidlo, informace předává přes kabelové prodloužení 1 metru. Okamžitá instalace, pro zapojení do el. sítě slouží šňůra s vidlici dlouhá 3 metry a pro připojení zařízení slouží zásuvka. Přístroj můžete upevnit na zeď.
hlavní funkce termostatu:
- maximální zátěž připojeného spotřebiče 3500W
- LED displej, 2 pole, 4 ovládací tlačítka
- volba topení/ klimatizace (spínací i rozpínací kontakt)
- teplota nastavitelná -55° až 125°C
- hystereze nastavitelná 1° až 10°C
- nastavení spodního a horního akustického alarmu -55° až 125°C
- nastavitelná časová prodleva 0 až 60 minut
- možnost kalibrace v rozmezí –10°C až 10°C
instalace:
Čidlo na kabelu může snímat teplotu v jiném prostoru nebo v rozvodu vzduchu než je umístěný přístroj. V prostoru doporučujeme umístit čidlo cca. 1,5m. nad zemí na místo s dobrou cirkulací vzduchu, čidlo neumisťovat v blízkosti tepelných zářičů. Přístroj lze upevnit na stěnu pomocí madla, nebo na plochu.
hystereze:
teplotní rozdíl nebo setrvačnost, kdy přístroj sepne a vypne
topení - např. pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne při 21°C a znovu sepne při 20°C
chlazení - např. pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne při 19°C a znovu sepne při 20°C
technické údaje MTL1:
napájení - 230V AC 50Hz
maximální zátěž - odporová 3500W (15A)
čidlo teplotní - odporové
typ - NTC, 10 kohm
délka čidla - 1 metr
velikost čidla - průměr 4mm x 20mm
LED displej - 2 pole
ovládací tlačítko - 4x (šipka nahoru, šipka dolů, Rst, Set)
výstup - topení/ klimatizace (NO/ NC)
rozsah teploty -55° až 125°C
pracovní teplota čidla -55° až 125°C
hystereze teploty - 1° až 10°C
tolerance teploty +-1%
zobrazení teploty - °C/ °F
spodní akustický alarm -55° až 125°C
horní akustický alarm -55° až 125°C
nastavitelná časová prodleva - 0 až 60 minut
možnost kalibrace v rozmezí –10°C až 10°C
záloha dat - ano
ochrana - elektronická
přívodní šňůra s vidlicí - 3 metry
montáž - stěna, na plochu
celková váha - 920 gramů
velikost - délka 195, šířka 140, výška 100mm
pracovní teplota 0° až 60°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
krytí - IP40
materiál - ABS
RoHS

MENU MTL1
vypnutí/ zapnutí přístroje - dlouhý stisk Rst
nastavená teploty - krátký stisk Set, upravte hodnotu pomocí šipek
nastavená zobrazení °C/ °F - dlouhý stisk šipky nahoru
reset přístroje - stisknout obě šipky najednou
vstup do menu - dlouhý stisk Set, vyběr stisknutím Set, upravte hodnotu pomocí šipek

menu:
P0 – pracovní mód – H/C, vyhřívání/chlazení, (továrně vyhřívání)
P1 – hystereze, 0,2°C° až 10°C, (továrně 2°C)
P2 – nastavení horního akustického alarmu –55° až 120°C, (továrně 80°C)
P3 – nastavení spodního akustického alarmu –55° až 120°C, (továrně –55°C)
P4 – kalibrace teploty, porovnání a případné donastavení proti skutečné teplotě, –10° až 10°C, (továrně 0°C)
P5 – časová prodleva, 0 až 60 minut, (továrně 0 minut)
P6 - nastavená zobrazení, °C/ °F

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.