MTR2, digitální termostat regulací pro odtah/ přítah
Tento digitální termostat je především určený pro regulaci otáček zejména motorů/ ventilátorů (odtah/ přítah teplého) podle nastavené hodnoty v °C. TERMOSTAT slouží pro spínání nebo regulaci spotřebičů v závislosti na teplotě. Přístroj plynule reguluje otáčky ventilátoru v závislosti na teplotě ohřátého vzduchu. Pokud teplota naměřená čidlem překročí 40°C, regulátor se automaticky zapne a spustí otáčky ventilátoru. Otáčky ventilátoru se zrychlují přímo úměrně k nárůstu teploty, maximální otáčky dosáhne termostat při dosažení teploty 80°C. Režim ovládání dovoluje jak automatický tak i manuální provoz, při manuálním provozu lze regulovat otáčky již od 0°C. Hystereze nastavená 1°C. Signalizace při překročení mezních hodnot, nastavené pro teploty nad +120°C a pod -20°C. MTR2 je určený pro maximální zátěž motoru/ ventilátoru 600W.
Přehledný 2 řádkový LCD displej Vás informuje současně o teplotě a aktuální rychlosti motoru. Procesor hlídá neustále vstupy, výstupy, spojení s čidlem a v případě nutnosti signalizuje chybu opticky a navíc akusticky. Záloha nastavení. Teplotu snímá přesné a spolehlivé digitální čidlo DALLAS, informace předává přes kabelové prodloužení 1,5 metru. Okamžitá instalace, pro zapojení do el. sítě slouží šňůra s vidlici 3 metry a pro připojení zařízení slouží zásuvka. Přístroj můžete upevnit závěsnými úchyty na zeď (součást dodávky). Dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek, over design.
výhody:
Nastavení si pamatuje i po přerušení el. energie, rychlé změny v nastavení a přesné měření všech veličin, nepatrná spotřeba, kontinuální teplota bez výkyvů, příjemné klima, menší mechanické/ tepelné namáhání mechanických součástí, vysoké krytí přístroje, komunikace s čidlem probíhá bezpečným napětím. Spotřebič, který neběží, tak i nespotřebuje žádnou el. energii.
instalace:
Čidlo na kabelu může snímat teplotu v jiném prostoru nebo v rozvodu vzduchu než je umístěný přístroj. V prostoru doporučujeme umístit čidlo cca. 1,5m. nad zemí na místo s dobrou cirkulací vzduchu, čidlo neumisťovat v blízkosti tepelných zářičů.
technické údaje MTR2:
napájení - 230V AC 50Hz
maximální zátěž - 600W (2,6A)
čidlo teplotní - digitální
kalibrované - od výrobce DALLAS
délka čidla - 1,5 metru
velikost čidla - 50x 36x 15mm
LCD displej - 2 řádky
ovládací tlačítko - 3x (+ - SET)
výstup - plynulý regulátor
volba - automat/ manuál (regulace otáček od 0°C)
minimální otáčky - od 40°C
maximální otáčky - při 80°C
rozsah teploty - 0° až 100°C
pracovní teplota čidla - 0° až 80°C
hystereze teploty - 1°
tolerance teploty +-0,25°C
mezní hodnoty - pevně nastavené, nad +120°C, pod -20°C
záloha dat - 35let
ochrana - tepelná, elektronická
menu - české (na přání Germany, English, Spain)
jištěno pojistkou
přívodní šňůra s vidlicí - 3 metry
montáž - stěna/ povrch (držáky)
celková váha - gramů
velikost - délka 170, šířka 120, výška 85mm
pracovní teplota -20° až 70°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
krytí - IP44
krabice - ABS
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.