MTS1 saunový termostat
Termostat vypíná nebo zapíná spotřebiče podle nastavené teploty v °C a času. Saunu lze ovládat při pravidelným spouštěním spínacíma hodinami nebo jednorázově, odpočítáváním času (minutka). Pevně nastavená nejvyšší teplota pro ovládání 120°C. Dále můžete upravit intenzitu saunového osvětlení (žárovka, halogen). Menu nabízí centrálně zapínat poslech hudby. Samozřejmostí je i regulace otáček ventilátoru. Přístroj rovnou silově ovládá spotřebiče (topení) do příkonu max. 21 000W. Teplotní regulátor pro sauny nabízí také úpravu hystereze.
použití termostatu pro ovládání sauny:
ovládání a spínání pro sauny elektricky vytápěné , infra sauna ovládání parní sauny...
hlavní funkce:
- maximální teplota +120°C
- časové ovládání spínacíma hodinami/ časovačem (minutka)
- regulace osvětlení 0-100%
- regulace otáček větráku 0-100%
- vizuální upozornění před koncem nast. Doby
- spínání audio rozvodu
- nastavení požadované teploty v °C
- hystereze nastavitelná 1°až 10°C
- zálohování času při výpadku el. Energie
- hlavní vypínač
- integrovaný stykač (výstup) max. zátěž 21kW
nastavení teploty a zapnutí:
Zapnutí saunového vytápění lze 2 způsoby. Přes menu nebo rychlou volbou. Rychlá volba dovolí upravit čas v minutce (čas se odpočítává). V menu lze navíc nastavit časové zapnutí sauny.
Přes menu- stiskněte tlačítko SET po dobu 3sekund a vyberte položku „nastavení hodiny/ teplota“ , postupně upravte čas kdy zapnout vytápění, dobu na jak dlouho vytápět (minutka), teplotu a popřípadě hysterezi. Po opuštění menu se termostat zapne podle nastavení
Přes rychlou volbu- stiskněte současně tlačítka + a -, jednoduše upravte dobu na jak dlouho vytápět (minutka) a požadovanou teplotu. při dalším stisknutí „SET“ se termostat zapne podle nastavení

přívod 230/ 400V AC 50Hz
L1- fáze (řídicí)
L2- fáze
N- pracovní vodič
L3- fáze
uzemnění

výstup pro kamna
L1- fáze
L2- fáze
L3- fáze
N- pracovní vodič
uzemnění

výstup osvětlení
uzemnění
N- pracovní vodič
L1- fáze

výstup ventilátor
uzemnění
N- pracovní vodič
L1- fáze

Všechny potřebné údaje a informace, nastavené i současné jsou přehledně znázorněny na dvouřádkovém LCD displeji, samozřejmě v českém jazyce. Integrovaný procesor hlídá, každé 3 sekundy vstupy, výstupy a spojení s čidlem, v případě nutnosti signalizuje chybu nebo poruchu opticky a navíc akusticky. K přesnému snímání požíváme kalibrovaný digitální teplotní čidlo od renomované firmy DALLAS napojené přes kabelové prodloužení 5m, výhodou je i ovládání bezpečným napětím, nehrozí úraz el. proudem. Ovládání je naprosto jednoduché. Všechny naše výrobky mají stejný druh menu, jestli umíte ovládat jeden přístroj, umíte ovládat i všechny ostatní. Zařízení chráníme pojistkou. Nastavení se uchová i po přerušení el. energie. Vysoké krytí zaručí dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek. Přístroje můžete upevnit pod omítku nebo závěsnými úchyty na zeď (součást dodávky).
umístění:
přístroj umístit v jiné místnosti než je čidlo, digitální čidlo vložit do vyhřívané místnosti, výška čidla cca. 1,5m nad zemí s dobrou cirkulací vzduchu.
hystereze MTS1: teplotní rozdíl nebo setrvačnost, kdy přístroj sepne a vypne
topení- např. pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne při 21°C a znovu sepne při 20°C)
výhody:
žádné baterie, nastavení si pamatuje i po přerušení el. energie, rychlé změny v nastavení a přesné měření všech veličin, nepatrná spotřeba, kontinuální teplota bez výkyvů, příjemné klima, menší mechanické/ tepelné namáhání mechanických součástí, vysoké krytí přístroje, ovládání čidla bezpečným napětím, úspora energie...

technické údaje MTS1:
montáž- stěna (držáky)/ pod omítku
pracovní teplota -20°až 120°C, +- 0,25°C
ovládání- spínací hodiny/ časovač
regulace- osvětlení (žárovka, halogen) 0až 100%
ovládání- audio (stereo)
regulace- větráku 0až 100%
hystereze- 1°až 10°C
menu- české (na přání Germany, English, Spain)
výstup- max. zátěž stykače- 21kW/ 400V (odporová)
napájení- 230 nebo 400V AC 50Hz
čidlo teplotní- digitální kalibrované od výrobce DALLAS
délka čidla- 5metrů
záloha- akku 100 hod
vstupy, výstupy- vývodky
jištěno pojistkou- ovládací elektronika
váha celková- 2650gr
velikost- délka 225,šířka 180, výška 100mm
krabice- ABS
RoHS

MENU MTS1
stránkování a změna hodnot- tlačítko + -
výběr a potvrzení- tlačítko SET
každá stránka v menu je očíslovaná, kvůli lehčí orientaci

pro vstup do MENU stiskněte na 3 sekundy současně SET

-1- nastaveni TEPLOTA + CAS - zvolte pro změnu nastavení zapnutí, doby chodu, teploty, hystereze
-1/1- zapnuti upravte HODINY - upravte hodiny kdy zapnout topení
-1/2- zapnuti upravte MINUTY - upravte minuty kdy zapnout topení
-1/3- minutka delka chodu HODINY - upravte hodiny jak dlouho zapnout topení
-1/4- minutka delka chodu MINUTY- upravte minuty jak dlouho zapnout topení
-1/5- upravte pozadovanou TEPLOTU- upravte teplotu
-1/6- upravte HYSTEREZY- upravte teplotní setrvačnost termostatu
-1/7- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu
-2- zvolte pro nastaveni VENTILACE- zvolte pro změnu otáček ventilátoru
-2/1- VENTILÁTOR upravte RYCHLOST- upravte otáčky ventilátoru
-2/2- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu
-3- zvolte pro nastaveni OSVETLENI- zvolte pro změnu svitu osvětlení
-3/1- OSVETLENI upravte SVIT- upravte svit osvětlení
-3/2- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu
-4- zvolte pro nastaveni AUDIO- zvolte pro změnu hlasitosti zvuku
-4/1- AUDIO upravte VYSTUP- upravte hlasitost zvuku
-4/2- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu
-5- zvolte pro nastaveni HODIN- zvolte pro nastavení hlavního času
-5/1- upravte aktualni HODINY- upravte hodiny hlavního času
-5/2- upravte aktualni MINUTY- upravte minuty hlavního času
-5/3- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu
-6- ulozit a odchod z MENU- uložení nastavení a opuštění menu

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.