MTV1, digitální termostat pro TROUBY, PECE
Tento digitální termostat je především určený pro vypínání nebo zapínání spotřebiče podle nastavené hodnoty v °C . TERMOSTAT slouží pro spínání nebo regulaci spotřebičů v závislosti na teplotě. V nabídce menu máte volbu ovládání výstupu pro topení (zvyšování teploty) nebo klimatizaci (chlazení, snižování teploty). Nastavitelná teplota -20° až 500°C. Nastavitelná hystereze. Nastavitelné mezní hodnoty a signalizace při jejich překročení. Výstup pro externí signalizaci. Noční režim pro změnu teploty. Integrovaný hlavní vypínač. MTV1 je určený pro zátěž (spotřebič) 12kW při napětí 230V, 7,5kW při napětí 400V.

hlavní funkce termostatu:
-maximální teplota +500°C
-nastavení požadované teploty v °C
-hystereze nastavitelná
-hlavní vypínač
-integrovaný stykač (výstup) max. zátěž 21 000W při 400V
Všechny potřebné údaje a informace, nastavené i současné jsou přehledně znázorněny na LCD displeji. Integrovaný procesor hlídá vstupy, výstupy a spojení s čidlem, v případě nutnosti signalizuje chybu nebo poruchu opticky a navíc akusticky. Ke snímání požíváme odporové teplotní čidlo napojené přes kabelové prodloužení 2m, výhodou je i ovládání bezpečným napětím, nehrozí úraz el. proudem. Ovládání je naprosto jednoduché. Nastavení se uchová i po přerušení el. energie. Vysoké krytí zaručí dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek. Přístroje můžete upevnit pod omítku nebo závěsnými úchyty na zeď (součást dodávky).
umístění:
přístroj může být umístěn v jiné místnosti než je čidlo (kabel 2m na požádání prodloužíme), upevnění na povrch nebo do měřící dutiny.
hystereze MTV1: teplotní rozdíl nebo setrvačnost, kdy přístroj sepne a vypne
topení- např. pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne při 21°C a znovu sepne při 20°C)
technické údaje termostatu MTV1-
montáž- stěna (držáky)/ pod omítku
napájení- 230/400V AC 50Hz
hlavní vypínač
výstup- max. zátěž stykače- 21kW/400V (odporová)
rozsah indikace -99,9°až 999°C
hystereze- upravitelná
LED digitální hodnoty- 3 čísla+ znak, červená
rozlišení - 1°C nebo 0,1°C
automatická změna rozlišení- 0,1° do 99,9°C, 1° od 99,9°C
pracovní teplota- -10°až 50 ° C
pracovní vlhkosti- 30%až 80%Rh bez kondenzace
krytí- IP65
paměť- EEPROM

čidlo teplotní- PT100 odporové
čidlo teplotní- -20°až 500°C
délka čidla- 2metry

vstupy, výstupy- vývodky
velikost- 241x 194x 87mm
váha- 1455gr
krabice- ABS
RoHS

použité znaky na displeji:
tlačítko (nahoru)- zvyšování hodnot nebo změna parametru na další
tlačítko (dolů) – snižování hodnot nebo změna parametru na předchozí.
tlačítko - nastavení požadované teploty

odemknutí za klávesnice
-stiskněte současně tlačítka (nahoru) a (dolů) na min. pět sekund
-stiskněte tlačítko , objeví se znak (pokud je zamčená klávesnice heslem)
- tlačítky (nahoru) a (nahoru) nastavte hodnotu 95
-stiskněte tlačítko , otevře se menu

zámek klávesnice:
proti nežádoucímu vstupu do menu můžete zamknout tlačítka, nastavení teploty zůstává funkční
- stiskněte současně tlačítka (nahoru) a (dolů) na min. pět sekund

- nastavte v menu znak na hodnotu 1
- tlačítkem potvrdíte
- k automatickému uložení dojde po 30 sek. nebo dlouhým stiskem 3sek. tlačítka

zámek klávesnice s heslem:
proti nežádoucímu vstupu do menu můžete zamknout tlačítka, nastavení teploty zůstává funkční
- stiskněte současně tlačítka (nahoru) a (dolů) na min. pět sekund

- nastavte v menu znak na hodnotu 1
- tlačítkem potvrdíte
- k automatickému uložení dojde po 30 sek. nebo dlouhým 3sek.stiskem tlačítka

 vstup a změna hodnot v menu:
- stiskněte současně tlačítka (nahoru) a (dolu) na min. pět sekund, (pokud se
  objeví znak je nastaveno heslo klávesnice)
- tlačítky (nahoru) a (nahoru) vyhledejte v menu požadovaný znak
- pro zobrazení nastavených hodnot stiskněte tlačítko
- tlačítky (nahoru) a (nahoru) nastavte požadovanou hodnotu
- tlačítkem potvrdíte
- k automatickému uložení dojde po 30 sek nebo delším 3sek. stiskem tlačítka

změna teploty:
- stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí znak , následně se zobrazí
 nastavená hodnota teploty
- tlačítky (nahoru) a (dolu) nastavte požadovanou hodnotu teploty
- tlačítkem potvrdíte
- k automatickému uložení dojde po 30 sek. nebo dlouhým 3sek. stiskem tlačítka

noční provoz změna teploty
Použitím této funkce můžete náhle změnit nastavenou teplotu, není připojen.
alarm teploty:.
termostat má nastavitelný alarm s optickou a akustickou signalizaci pro prahové překročení a snížení teploty,
menu termostatu MTV1
kalibrace čidla teploty -12° až 12°C, nastaveno 0,0
stabilizace hodnoty čidla 0 až 14, nastaveno 3
hystereze, nastaveno 1,0°C
výstup relé, 0- chlazení, 1- topení, nastaveno 1
noční režim, změna nastavené teploty výstupu,. -90° až 800°C , nastaveno 10,0
spodní hranice výstupu -90° až 800°C, nastaveno -80
horní hranice výstupu -90° až 800°C, nastaveno 800
reléový kontakt stav, porucha snímače, 0- vypnuto, 1- zapnuto, nastaveno 0
minimální interval mezi dvěma 0 až 999 sekund, nastaveno 0

hlášení alarmu
alarm- překročení hystereze 0,1° až 12,0°C, nastaveno 1,0
alarm- překročení spodní hranice teploty -90° až 800°C, nastaveno -90°C
alarm- překročení horní hranice teploty -90° až 800°C, nastaveno 800°C
alarm- zpoždění pro připojení alarmu 0 minut až 999 minut
ostatní hlášení
zámek klávesnice, 0 = ne, 1 = ano
vyžádání hesla, 0 = ne, 1 = ano
vadná paměť EEPROM, zapněte a vypněte přístroj
porucha čidla teploty, přerušený obvod nebo zkrat
překročení nastavené hodnoty horní hranice teploty
překročení nastavené hodnoty spodní hranice teploty

OUT1- stav výstupu, relé je sepnuté

Night- noční režim

- aktivace alarmu

upozornění:
Pokud kontakty relé spínají indukční zátěž (např. cívka stykače, transformátor, motor), často se objeví přechodné špičkové napětí, způsobené vybíjením energie uložené v indukčnosti. Mohou vyvolat drastické dopady na elektroniku přístroje, měření, spínání/ regulaci. Pro spolehlivý provoz přístroje je třeba aby každý ovládaný spotřebič měl odrušovací (RC) člen. Mimo rozsah termostatu automaticky odpojí teplotní čidlo

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.