TF100, 12V/ 80W topení s termostatem do kurníku, psí boudy
Elektrické topidlo ovládaném termostatem pro vyhřívání kurníku, psí boudy a dalších menších prostor. V tomto kompletu zajišťuje vyhřívání hliníkové topidlo. Plný topný výkon topení 80W při napětí 12V. Bezpečné napájení 12V z baterie/ akumulátoru nebo napáječem ze sítě (je součástí balení). Elektronický prostorový termostat s 1,5m dlouhým čidlem a rozsahem teploty od -20°C do +25°C. Dále je možné regulovat teplotu samotného tělesa v rozmezí 50°C do +80°C. Světelná indikace stavu dvojbarevnou LED diodou. Topné elementy jsou ze slitiny odporového polovodiče. Robustní topné těleso s možností bezpečného zavěšení na zeď. Hliníkové tělo a držáky. Pro napájení topidla slouží trafo do zásuvky, napájecí kabel má délku 1,2m a je ukončený 230V vidlicí, kabel do topidla má délku 1,2m a je ukončený konektorem. V balení je také 5m dlouhý prodlužovací kabel ukončený konektory. Rychlý ohřev vzduchu. Ekonomický provoz, kvůli malé spotřebě a teplotní regulaci.
montáž topení s termostatem:
topení se přišroubuje na stěnu, nebo strop vytápěného prostoru. Prostorové teplotní čidlo se připevní v blízkosti topení, tak, aby nebylo ovlivňované vyzařovaným teplem z topení. Topení lze montovat přímo na dřevo...
technické údaje topení s termostatem TF100:
napájení:
napáječ (trafo) - 12V DC, napáječ 230V je součástí balení
přívodní kabel/ licna délka - 1,2 metru ukončený konektorem a vidlicí
topidlo:
napájení - 12V
výkon - 80W +-10%
regulace teploty prostoru -20°C až +25°C
regulace teploty tělesa 50°C až +80°C
hystereze - +-2°C
čidlo - 1,5 metru
indikace stavu - dvojbarevná LED dioda (zelená provoz, červená topení)
termostat typ - elektronický
pracovní teplota -35° až 90°C
skladovací teplota - 0° až 45°C
zapojení - + na kolíku, - na obvodu
připojení - konektor 5,5 x 2,1mm
topný element - slitina odporového polovodiče
montáž - nástěnná/ stropní
velikost: délka 335, šířka 68, výška 140mm
krabice - kov Al/ PVC
krytí topidla - IP67
krytí napáječe - IP20
celková váha - 1450 gramů
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.