TF300, teplovzdušné topení 2000W s ventilátorem a termostatem a ochranou proti zamrznutí
Teplovzdušný ventilátor ovládaný termostatem. Plný topný výkon 2000W s přepínačem výkonu na 1000W nebo 2000W. Na čele topení je termostat s plynulou regulaci teploty. Přístroj má ochranu proti zamrznutí, kdy udržuje teplotu v místnosti kolem 5°C. Integrovaný ventilátor s tichým chodem, s možností samostatného provozu. Teplotní pojistka proti přehřátí. Kontrolní světelná signalizace. Topné těleso s možností provozu na zemi. Krytí teplovzdušného ventilátoru IP20. Rychlý ohřev vzduchu. Ekonomický provoz, kvůli malé spotřebě a teplotní regulaci.

použití elektrického topení:
- ohřev, vyhřívání nebo zabezpečení proti mrazu různých prostorů
- ohřev, vyhřívání stavební buňky, prodejního stánku
- ohřev, vyhřívání skladů, garáže, chatky, WC, koupelny...
- ohřev, vyhřívání auto karavanů, lodí, hausbótů...
- rozmrazení, odmlžení
- ohřev, vyhřívání sušící komory
- ohřev, vyhřívání botanické zahrádky, terária, skleníku, pařníku
- ohřev, vyhřívání elektrických rozvaděčů, elektrických rozvodných skříní
- speciální zařízení a konstrukce
technické údaje teplovzdušného topení TF300:
napájení - 230V AC 50Hz
výkon - 1000W/ 2000W
termostat - plynulý
regulace teploty - cca. 5° až 35°C
ochrana proti zamrznutí - ano
ochrana proti přehřátí - ano
optická signalizace - ano
ventilátor - max. 52dB
přívodní šňůra s vidlicí - cca. 1,5 metru
montáž - plocha
velikost - délka 210, šířka 120, výška 265mm
krytí - IP20
krabice - PVC
celková váha - 1090 gramů
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.