TF99, 12V/ 80W topení s termostatem do kurníku, psí boudy
Elektrické topidlo ovládaném termostatem pro vyhřívání kurníku, psí boudy a dalších menších prostor. V tomto kompletu zajišťuje vyhřívání kovové topidlo. Plný topný výkon topení 80W při napětí 12V. Bezpečné napájení 12V z baterie/ akumulátoru nebo napáječem ze sítě (je součástí balení). Prostorový termostat s rozsahem teploty od 0° do +60°C. Světelná indikace stavu LED diodou. Topné elementy jsou ze slitiny odporového polovodiče. Topení nehrozí ani přehřátí např. při zakrytí, má integrovaný bezpečnostní termostat, který nedovolí zvýšení teploty nad 80°C. Robustní topné těleso s možností bezpečného zavěšení na zeď. Hliníkové tělo a držáky. Pro napájení topidla slouží trafo do zásuvky, napájecí kabel má délku 1,2m a je ukončený 230V vidlicí, kabel do topidla má délku 1,2m a je ukončený konektorem. V balení je také 5m dlouhá prodlužovací kabel ukončená konektory. Rychlý ohřev vzduchu. Ekonomický provoz, kvůli malé spotřebě a teplotní regulaci.

dodatečná regulace nebo spínání topení s termostatem:
- topné těleso ovládané pomocí vlhkosti, hygrostat udržuje správnou teplotu podle nastavených hodnot v %RH (relativní vlhkost), hygrostat může být pevně nastavený, řiditelný nebo programovatelný
- topné těleso ovládané časovým spínačem požadovaná teplota se udržuje vypínáním a zapínáním topného tělesa
montáž topení s termostatem:
topení se přišroubuje na stěnu, nebo strop vytápěného prostoru. Topení lze montovat přímo na dřevo...
technické údaje topení s termostatem TF99:
napáječ (trafo) - 12V DC, napáječ 230V je součástí balení
přívodní kabel/ licna délka - 1,2 metr ukončený konektorem a vidlicí
krytí - IP20
topidlo:
napájení - 12V
výkon - 80W +-10%
regulace teploty 0° až +60°C
hystereze - 4°K (+-3°K tolerance)
čidlo - termo/ bimetal
pracovní teplota -40° až 80°C
indikace stavu - LED dioda
termostat bezpečnostní - elektromechanický integrovaný
termostat bezpečnostní - pevně nastavený 80°C
připojení - 2,5mm konektor
topný element - slitina odporového polovodiče
montáž - nástěnná/ stropní
velikost: délka 365, šířka 120, výška 70mm
krabice - kov Al/ PVC
krytí - IP20
prodlužovací kabel/ licna délka - 5 metrů ukončený konektorem
celková váha - 1330 gramů

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.