TR20 regulátor napětí plynulý 2200W (na povrch)
Kvalitní plynulý regulátor/ stmívač určený pro indukční i odporovou zátěž do 2200W (9,5A). Zvyšování nebo snižování výstupního napětí se provádí hlavním otočným knoflíkem, druhý menší knoflík slouží jako spodní zarážka (níže). Regulátor má integrovaný hlavní vypínač s LED indikací. Okamžitá instalace, pro zapojení do el. sítě slouží šňůra s vidlicí a pro připojení regulovaného spotřebiče zásuvka. Tento přístroj můžete nazvat i triakový regulátor, podle jeho vnitřního elektronického zapojení. Celé zařízení je chráněné pojistkou. Přístroj můžete upevnit závěsnými úchyty na zeď (součástí dodávky). Další možností je regulátor řízený např počítačem přes externí napětí s USB (níže). Vysoké krytí zaručí dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek, over design.

regulátor otáček motorů- regulace elektromotorů, větráků, vrtačky, soustruhu. Reguluje axiální, radiální i diagonální motory.

regulátor/ stmívač- stmívání žárovky, halogenové žárovky, infračervené lampy

regulátor topení- regulace tepelných spotřebičů, přímotopů, spirál, topných deček, inkubátorů, terária…

Regulace naprosté většiny ventilátorů jako např. potrubní, stropní, krbové, střešní, UFO, ULITA, PK, VK, RUCK, TCBB/ TCBT, HCFB/ HCFT, HXBR/ HXTR, TXBR/ TXTR, EDAV, HXM, CAB, RM, MINIFAN, EBB, EBFFCF/ SMCF, FFCF, CF, SXUTREB, XF, EDM, HEF, HV, TT, TD, TDM, MIXVENT...

minimální otáčky:
možnost pevně nastavit dolní mez otáček, hodí se tehdy pokud např. větrák není vidět nebo slyšet.( nastavené otáčky na malým regulátoru už nedovolí hlavnímu regulátoru pod tuto nastavenou mez otáčky snížit ).

instalace:
přístroj je určen pro montáž na povrch pomocí úchytů, které jsou součástí balení.

zapojení více spotřebičů:
na jeden regulátor lze zapojit více spotřebičů, je třeba dodržet, aby všechny spotřebiče nepřesáhli max. dovolené zatížení regulátoru.

Nesnižujte dlouhodobě otáčky u motorů a ventilátorů pod cca.10%, nízké otáčky zabraňují chlazení motoru a hrozí jeho zničení. Správnou funkci regulátoru lze vyzkoušet zapojením žárovky místo větráku

technické údaje regulátoru TR20:
napájení - 230V AC 50Hz
maximální zátěž - 2200W (9,5A)
regulace - plynulá
regulace výstupního napětí - od 0% až 100%
vypínač hlavní - s LED indikací
chlazení - pasivní
přívodní šňůra s vidlicí - 3 metry
jištěno pojistkou - 16A
montáž - stěna (držáky)
celková váha - 603 gramů
velikost - délka 110, šířka 110, výška 60mm
pracovní teplota -20° až 70°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
krytí - IP44
krabice - ABS
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.