TR30 regulátor napětí plynulý 4500W (na povrch)
Kvalitní plynulý regulátor/ stmívač určený pro indukční i odporovou zátěž do 4500W (19A). Zvyšování nebo snižování otáček/ výkonu se provádí hlavním otočným knoflíkem, druhý menší knoflík slouží jako spodní zarážka (níže). Tento přístroj můžete nazvat i triakový regulátor, podle jeho vnitřního elektronického zapojení. Další možností je regulátor řízený např počítačem přes externí napětí s USB (níže). Regulátor je určený pro montáž na povrch. Připojení vodičů na svorkovnici uvnitř přístroje. Dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek, over design.
použití regulátoru:
regulátor otáček 230V/ 220V elektromotoru, stmívač/ regulátor osvětlení (žárovky, halogenové žárovky, infračervené lampy), regulátor napětí 230V/ 220V, regulátor otáček ventilátoru/ větráku, regulace tepla, regulátor otáček vrtačky, regulace otáček motoru, regulátor výkonu, triakový regulátor otáček, reguluje axiální, radiální i diagonální motory...
minimální otáčky:
možnost pevně nastavit dolní mez otáček/ výkonu, hodí se tehdy pokud např. větrák není vidět nebo slyšet.(Nastavené otáčky na malém regulátoru už nedovolí hlavnímu regulátoru pod tuto nastavenou mez otáčky snížit.)

hlavní funkce plynulého regulátoru:
- regulátor pracuje s napětím 230V
- maximální zátěž připojeného spotřebiče 900W
- plynulá regulace výstupního napětí od 0% do 100%
- možnost pevně nastavit dolní mez otáček
- hlavní vypínač s LED indikací na těle regulátoru
- regulace indukčních i odporových spotřebičů
- přívodní šňůra ukončená vidlicí o délce 3 metry
- zásuvka (výstup) na těle regulátoru
- jištěno vlastní pojistkou
- instalace přístroje na povrch, upevňovací materiál v balení
- jednoduchá a rychlá montáž
instalace regulátoru:
přístroj je určen pro montáž na povrch pomocí úchytů, které jsou součástí balení.
zapojení více spotřebičů do jednoho regulátoru:
na jeden regulátor lze zapojit více spotřebičů, je třeba dodržet, aby všechny spotřebiče nepřesáhly max. dovolené zatížení regulátoru.
technické údaje regulátoru TR30:
napájení - 230V AC 50Hz
maximální zátěž - 4500W (19A)
regulace - plynulá
regulace výstupního napětí - od 0% až 100%
připojení - svorkovnice (uvnitř přistroje)
chlazení - pasivní
vstup, výstup - svorkovnice
montáž - povrch (držáky)
celková váha - 1454 gramů
velikost - délka 240, šířka 190, výška 85mm
pracovní teplota -20° až 70°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
krytí - IP20
krabice - ABS
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.