TR41, regulátor napětí transformátorový 500W (na povrch)
Kvalitní transformátorový 5 -rychlostní regulátor/ stmívač určený pro indukční i odporovou zátěž do 500W (2,12A). Zvyšování nebo snižování výstupního napětí se provádí otočným knoflíkem. Regulátor má integrovaný hlavní vypínač. Regulace probíhá v pěti nastavených stupních. Okamžitá instalace, pro zapojení do el. sítě slouží šňůra s vidlicí a pro připojení regulovaného spotřebiče šňůra se zásuvkou. Dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek, over design.
stupně regulace transformátorového regulátoru:
1. stupeň při 115V, 2. stupeň při 135V, 3. stupeň při 155V, 4. stupeň při 180V, 5. stupeň při 230V

minimální otáčky:
možnost pevně nastavit dolní mez otáček/ výkonu, hodí se tehdy pokud např. větrák není vidět nebo slyšet.(Nastavené otáčky na malém regulátoru už nedovolí hlavnímu regulátoru pod tuto nastavenou mez otáčky snížit.)

hlavní funkce plynulého regulátoru:
hlavní funkce transformátorového regulátoru:
- regulátor pracuje s napětím 230V
- maximální zátěž připojeného spotřebiče 500W
- regulace výstupního napětí v pěti stupních
- hlavní vypínač na těle regulátoru
- regulace indukčních i odporových spotřebičů
- přívodní šňůra ukončená vidlicí o délce 2,5 metry
- šňůra ukončená zásuvkou (výstup)
- instalace přístroje na povrch
- jednoduchá a rychlá montáž

instalace regulátoru:
přístroj je určen pro montáž na povrch pomocí úchytů, které jsou součástí balení.
zapojení více spotřebičů do jednoho regulátoru:
na jeden regulátor lze zapojit více spotřebičů, je třeba dodržet, aby všechny spotřebiče nepřesáhly max. dovolené zatížení regulátoru.
technické údaje transformátorového regulátoru TR41:
napájení - 230V AC 50Hz
maximální zátěž - 500W (2,12A)
regulace - 5 stupňů
regulace výstupního napětí 1. 116V, 2. 136V, 3. 156V, 4. 181V, 5. 230V
vypínač hlavní - ano
chlazení - pasivní
přívodní šňůra s vidlicí - 2,5 metru
šňůra se zásuvkou - cca. 0,5m
montáž - na povrch
celková váha - 2515 gramů
velikost - délka 170, šířka 100, výška 90mm
pracovní teplota -20° až 70°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
krytí - IP30
krabice - ABS
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.