VT05, IP67 digitální záznamník teploty + vlhkosti + displej (datalogger USB)
Teploměr slouží k měření a zobrazení teploty. Vlhkoměr zase měří a zobrazuje vlhkost. Kompaktní USB datalogger nebo také záznamník s vysokým krytím IP67. Hodnoty jsou zobrazeny na LCD displeji. Záznamník ukládá v přesně nastavený čas teplotu a vlhkost do paměti. Pro vyhodnocení a zpracování naměřených hodnot stačí záznamník zapojit do počítače přes USB zásuvku. Záznamové zařízení je napájeno vlastní lithiovou baterií. Interní paměť má k dispozici až 16 382 paměťových míst pro teplotu (°C/ °F) a až 16 382 paměťových míst pro vlhkost (%RH). Zvolte si správný interval záznamu hodnot v rozmezí od 10 sekund až 12 hodin, ukládání tak můžete prodloužit i na několik let. Možnost přepisu starých dat po naplnění paměti. LED indikace stavu.
S nasazeným ochranným krytem lze měřící přístroj používat i ve venkovním prostředí (ochrana proti stříkající vodě). Po připojení k počítači přes USB rozhranní, naměřené hodnoty uložíte a pomocí softwaru graficky vyhodnotíte nebo dále zpracujete... Program umí vypočítat teplotu rosného bodu a teplotu odpařování neboli teplotu tzv. mokrého teploměru. Přichycení loggeru na zeď pomocí dodaného držáku.

techncké údaje záznamníku teploty a vlhkosti VT05:
umístění - zeď/ plocha
zobrazení teploty - °C nebo °F
rozsah měření teploty -35° až +80°C
rozlišení teploty +-0,5°C
rozsah měření vlhkosti - 0% až 100%RH (relativní vlhkost)
rozlišení vlhkosti +-3%RH
paměť teplota/ vlhkost - 16 382 měření
alarm - programovatelný MIN/ MAX
interval měření - 10 sekund, 1 minuta, 5 minut, 30 minut, 1 hodina, 6 hodin, 12 hodin
indikace stavu - 2x LED dioda
možnost přepisu - přepis dat po naplnění paměti
připojení - USB
PC - Windows
software - CD
napájení - 3,6V (LS14250)
velikost displeje - 23x 9mm
velikost - 125x 25,5x 24,5mm
krytí - IP67
celková váha - 95 gramů
Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.
Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837