VT15, METEOSTANICE digitální dotyková, bezdrátová + teploměr, vlhkoměr (IN/OUT) + tlak + srážky + směr větru + hodiny + alarm + USB
technické údaje meteostanice VT15:
montáž základna - zeď/ na plochu
dotykový displej
podsvícení - LED
datum, čas, budík
řízený - signál DCF
časová zóna - nastavitelná
režim zobrazení hodin - 24/ 12 hodin
alarm
nastavitelný - do 120sekund
teploměr - teplota vnitřní
rozsah - 0° až 50°C
rozlišení - 0,1°C
přesnost +-1°C
teploměr - teplota vnější
rozsah -40° až 65°C
rozlišení - 0,1°C
přesnost +-1°C
vlhkoměr - vlhkost vnitřní/ vnější
rozsah - 10% až 99%RH (nekondenzační)
rozlišení - 1%
přesnost +-5%
anemometr - rychlost a směr větru
rozsah - 0 km/ hod. až 160 km/ hod. (až 45 m/ s)
přesnost +-1 m/ sek. do 10m/ sek. a +-10% -nad 10m/ sek.
směr větru - 0° až 360° (16 pozic)
srážkoměr - dešťové srážky
rozsah - 0mm až 9999mm
rozlišení - 0,3mm do 1000mm a 1mm nad 1000mm
přesnost +-10%
tlakoměr - barometrický tlak
rozsah - 300hpa až 1100hPa
rozlišení - 0,1hPa
frekvence snímání základna - 48 sekund
frekvence snímání periferie - 48 sekund
frekvence přenosu - 48 sekund
přenos - bezdrátový 868MHz
dosah - cca. 100 metrů
paměť typ - vnitřní, integrovaná, EEPROM
paměť místo - 4080 datových souborù
frekvence ukládání záznamu - 5 minut až 240 minut
připojení k počítači - USB kabel
operační systém počítače - Windows
prohlížeč - Internet Explorer 6.0 a vyšší
napájení základna - 2x AA (nejsou součástí dodávky)
napájení periferie - 2x AA (nejsou součástí dodávky)
velikost meteostanice - výška 171, délka 118, šířka 145mm
velikost displeje - výška 116, délka 81mm
montážní materiál
krytí periferie - IPx3
celková váha - 2365 gramů
materiál - PVC

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.