VT60, digitální teploměr + vlhkoměr + PH + osvětlení
Čtyři přístroje v jednom. Kombinovaný digitální teploměr, vlhkoměr, měření pH a osvětlení. Měřák je určený pro kontrolu všech důležitých podmínek pro zdravý růst a rozvoj rostlin všeho druhu. Vpichuje se do půdy nebo jiných substrátů jako kokosové vlákno, keramické kamenivo (Liapor, keramzit)... Všechny naměřené hodnoty jsou zobrazeny na přehledném LCD displeji
technické údaje přístroje pro měření teploty, vlhkosti, pH a osvětlení VT60:
umístění - půda/ substrát
rozsah měření teploty (°C/ °F) půdy -9° až 50°C (16° až 122°F)
rozlišení displeje - 1°C/ 1°F
rozsah měření vlhkosti pH půdy - 5 úrovní (DRY+, DRY, NOR, WET, WET+)
rozsah měření osvětlení Lux - 9 úrovní (LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGH-, HGH, HGH+)
rozsah měření pH půdy - 3,5Ph až 9,0Ph, 12 úrovní
rozlišení displeje - 0,5
frekvence snímání - 3 sekundy
napájení - 9V baterie (v balení)
funkce - auto OFF (5 minut)
velikost čísel - 12mm, 4mm, 3mm
velikost displeje - 25x 40mm
velikost sondy - průměr 5, délka 20cm
velikost - délka 320, šířka 62, výška 35mm
celková váha - 225 gramů
Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.
Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.