VT70, digitální teploměr (IN/ OUT) + vlhkoměr (OUT)
Digitální teploměr a vlhkoměr nebo také thermo hygrometr. Teploměr slouží k měření a zobrazení teploty. Vlhkoměr zase měří a zobrazuje vlhkost. Všechny naměřené hodnoty jsou zobrazeny na přehledném LCD displeji. Rozsah měření vnitřní teploty -10° až 50°C, vnější teploty -50° až 70°C. Rozsah měření vnější vlhkosti 20% až 99%RH. Zobrazení teploty v °C nebo °F a vlhkosti v %RH (relativní vlhkost). Zobrazení minimálních a maximálních hodnot s možností vymazání. Každé vnější drátové čidlo s celkovou délku sondy 1 metr. Pro přichycení čidla pro teplotu i vlhkost slouží přísavky. Napájení přístroje zajišťuje jedna AAA baterie. Externí teploměr a vlhkoměr vhodný pro chovatelství, potravinářství, průmysl, školství, vědu, výzkum, stavebnictví. Správná teplota a vlhkost určitě zamezí škodám na Vašem zdraví, majetku, zvířatech, nebo plodinách. Tabulku obsahu vody ve vzduchu v závislosti na teplotě najdete ve fotogalerii.
využití teploměru a vlhkoměru pro monitorování teploty a vlhkosti:
teploměr a vlhkoměr do bytu, pokoje, pracovny, skladu, provozovny, opravny, dílny, archivu, sušárny, půdy, sklepa, stodole, půdy, vinotéky, humidor, přístroje/ stroje, rozvaděče, lodě, karavanu, zahrady, květinářství, skleníku, pařníku, parkoviště, garáže, terária, líhně, stáje
technické údaje teploměru a vlhkoměru VT70:
umístění - zeď/ plocha
zobrazení teploty - °C/ °F
zobrazení vlhkosti - %RH
záznam - minimální/ maximální hodnoty
rozsah měření teploty vnitřní -10° až 50°C
rozsah měření teploty vnější -50° až 70°C
rozsah měření vlhkosti vnější - 20% až 99%RH
přesnost vnější teplota +-1°C (0° až 50°C), jinak 2°C
přesnost vlhkost +-5%
rozlišení - 0,1°C, 1%RH
frekvence snímání - 17 sekund
čidlo vnější teplota - vodotěsné
čidlo vnější vlhkost - není vodotěsné
délka vnějšího teplotního čidla - 1 metr
délka vnějšího vlhkostního čidla - 1 metr
uchycení čidla - přísavka/ šroubem
napájení - 1x baterie AAA (není součástí dodávky)
velikost čísel - 16/ 12mm
velikost displeje - 46x 20mm
velikost čidla teplota - průměr 7, délka 40mm
velikost čidla vlhkost - 15x 48x 11mm
velikost - 64x 63x 22mm
celková váha - gramů

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.