VT73, digitální vlhkoměr dřeva a stavebních materiálů + teploměr
Digitální teploměr a vlhkoměr nebo také thermo hygrometr. Tento přístroj měří vlhkost dřeva a stavebních materiálů. Teploměr slouží k měření a zobrazení teploty. Vlhkoměr zase měří a zobrazuje vlhkost. Rozsah měření teploty 0° až 50°C. Rozsah měření vlhkosti dřeva, papíru a kartonu 6% až 44%RH. Rozsah měření vlhkosti stavebního materiálu jako např. malta, beton a omítka 0,2% až 2%RH. Zobrazení teploty v °C/ °F a vlhkosti v %RH (relativní vlhkost). Všechny naměřené hodnoty jsou zobrazeny na přehledném LCD displeji. Auto OF funkce automaticky vypne přístroj, když se s ním nepracuje, možnost deaktivace automatického vypnutí. Přístroj má podsvícená displej. Měřící hroty z ušlechtilého kovu. Napájení přístroje zajišťují knoflíkové baterie. Teploměr a vlhkoměr vhodný při zpracování dřeva, stavebnictví, výzkumu.
využití teploměru a vlhkoměru pro měření vlhkosti dřeva a práškových a stavebních materiálů, zeminy:
vlhkoměr pro měření palivového dřeva, zpracování dřeva, produktů ze dřeva, papíru a kartonu...
měření vlhkosti ve stavebnictví pro měření stavebních materiálů jako malty, betonu, cihel, nebo omítky nebo sypkých materiálů (práškových) materiálů jako písek, cement...
technické údaje teploměru a vlhkoměru VT73:
umístění - do ruky
zobrazení teploty - °C/ °F
zobrazení vlhkosti - °RH
sonda - hroty
funkce data HOLD - ne
funkce Auto OF - automatické vypnutí přístroje s možností deaktivace
rozsah měření teploty 0° až 40°C
rozsah měření vlhkosti dřeva, papíru a kartonu - 6% až 44%RH
rozsah měření vlhkosti stavebního materiálu - 0,2% až 2%RH
přesnost vlhkost dřeva, papíru a kartonu +-2%
přesnost vlhkost stavebního materiálu +-0,1%
přesnost teploty 1°C/ 1°F
rozlišení teplota - 1°C
rozlišení vlhkosti dřeva, papíru a kartonu 1%RH
rozlišení vlhkosti stavebního materiálu - 0,1%RH
indikace slabé baterie - ano
kalibrace - ne
LED svítilna - ne
napájení - 4x LR44
velikost čísel - 12mm, 5mm
velikost displeje - 17x 28mm
velikost - 100x 44x 27mm
celková váha - 120 gramů

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.