VT74, digitální vlhkoměr dřeva, stavebních materiálů a zeminy
Digitální vlhkoměr nebo také hygrometr. Tento přístroj měří vlhkost dřeva, práškových a stavebních materiálů, nebo zeminy. Vlhkoměr měří a zobrazuje vlhkost. Rozsah měření vlhkosti dřeva, papíru a kartonu 5% až 50%RH. Rozsah měření vlhkosti stavebního materiálu jako např. malta, beton a omítka 1,5% až 33%RH. Zobrazení vlhkosti v %RH (relativní vlhkost). Všechny naměřené hodnoty jsou zobrazeny na přehledném LCD displeji. Akustické oznámení (lze vypnout). Data HOLD funkce pro udržení hodnot na displeji. Auto OF funkce automaticky vypne přístroj, když se s ním nepracuje. Přístroj má podsvícená displej. Měřící hroty z ušlechtilého kovu. Napájení přístroje zajišťuj 9V baterie. Vlhkoměr vhodný při zpracování dřeva, stavebnictví, výzkumu.
využití vlhkoměru pro měření vlhkosti dřeva a práškových a stavebních materiálů, zeminy:
vlhkoměr pro měření palivového dřeva, zpracování dřeva, produktů ze dřeva, papíru a kartonu...
měření vlhkosti ve stavebnictví pro měření stavebních materiálů jako malty, betonu, cihel, nebo omítky nebo sypkých materiálů (práškových) materiálů jako písek, cement...
technické údaje vlhkoměru VT74:
umístění - do ruky
zobrazení vlhkosti - °RH
sonda - hroty
funkce data HOLD - udržení hodnot na displeji (pro vlhkost)
funkce Auto OF - automatické vypnutí přístroje s možností deaktivace
rozsah měření vlhkosti dřeva, papíru a kartonu - 5% až 50%RH
rozsah měření vlhkosti stavebního materiálu - 1,5% až 33%RH
přesnost vlhkost dřeva, papíru a kartonu +-3%
přesnost vlhkost stavebního materiálu +-3%
rozlišení vlhkosti dřeva, papíru a kartonu 0,1%RH
rozlišení vlhkosti stavebního materiálu - 0,1%RH
indikace slabé baterie - ano
kalibrace - ne
LED svítilna - ne
napájení - 9V bateerie
velikost čísel - 18mm, 10mm
velikost displeje - 44x 21mm
velikost - 148x 65x 26mm
celková váha - 140 gramů

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.